Anexa nr.1

Denumirea serviciilor:

„Ridicarea topografica si stabilirea punctelor de „Reper” si a cotelor „0” al postului la posturile hidrologice din Rețeaua Națională de Monitoring Hidrologic”

Lista posturilor hidrologice:

Lista posturilor hidrologice în anexa 2.

Conținutul lucrărilor:

- Cercetarea reperelor murale și în sol.

- Pregătirea și instalarea reperelor murale și în sol.

- Determinarea coordonatelor reperelor posturilor hidrologice.

- Prelucrarea materialelor determinării coordonatelor.

- Determinarea altitudinilor reperelor posturilor hidrologice prin nivelment de ordinul II

- Prelucrarea rezultatelor nivelării de ordinul II.

- Compararea rezultatelor nivelării de ordinul II și determinării coordonatelor prin observațiile GNSS și analiza rezultatelor;

- Efectuarea lucrărilor hidrografice pentru elaborarea secțiunilor transversale a râului în locurile amplasării posturilor hidrologice și stabilirea cotei zero a posturilor hidrologice.

- Elaborarea secțiunilor transversale (profilul albiei râului)a râului în locurile amplasării posturilor hidrologice.

- Efectuarea lucrărilor de stabilirea cotei zero a posturilor hidrologice.

- Elaborarea fotohărții pentru posturile hidrologice și reperele posturilor hidrologice.

- Introducerea punctelor noi instalate în registru național.

- Întocmirea documentației de raportare.

Cerințele tehnice:

- Reperele instalate trebuie să corespund cerințelor actelor normative pentru efectuarea lucrărilor de nivelment de ordinul II.

-  Precizia determinării cotelor reperelor trebuie să fie efectuată cu precizia nivelării de ordinul II

-  Elaborarea secțiunilor transversale  a albie riului pentru fiecare  post hidrologic.

- Determinarea coordonatelor trebuie să fie efectuată de la 2 seturi de observații GNSS independente cu durata minimă de 90 de minute.

- Controlul se execută prim introducerea măsurătorilor adăugătoare independente.

- Determinarea coordonatelor reperelor posturilor hidrologice trebuie să fie efectuată cu precizia centimetrică.

- Transformarea cotelor geodezice în sistemul de altitudini Baltic 77 trebuie să fie efectuat cu ajutorul modelului quasigeoidului GM2005.

Materialele spre predare:

Rezultatul determinării coordonatelor și cotelor altitudinilor Posturilor Hidrologice incluse în Anexa 2.

Schițele de instalare a reperelor noi.

Schițele de amplasare a punctelor de „Reper” pentru Posturile Hidrologice incluse în Anexa 2

Actul de stabilire a punctului de „Reper” cu noile coordonate in Sistemul Baltic 77 pentru fiecare Post Hidrologic inclus în Anexa 2.

Rezultatul elaborării secțiunii transversale a râului (profilul albiei râului pentru fiecare Post Hidrologic).

Actul stabilirii cotei „0” a Posturilor Hidrologice incluse in Anexa 2.

Rezultatul elaborării secțiunii transversale a râului.

Rezultatul stabilirii a cotei zero a posturilor hidrologice.

Fotoharta pentru posturile hidrologice.

Raport tehnic.

Anexa 2

### Lista posturilor hidrologice

|  | Staţia Hidrologică Nistru (Ustia) |
| --- | --- |
| Nr. | Post Hidrometric r.Nistru | Tip p/h |  | Nr. | Post Hidrometric Afluenţi | Denumire Afluent (rîu) | Tip p/h |
| 1. | Naslavcea | PH- 2 |  | 1. | Sevirovo | Căinari | PH-1 |
| 2. | Unguri (Otaci) | PH-1 |  | 2. | Cubolta | Cubolta | PH-1 |
| 3. | Soroca | PH-2 |  | 3. | Bălţi | Răut | PH-1 |
| 4. | Hruşca | PH-1 |  | 4. | Teleneşti | Răut | PH-1 |
| 5. | Nimereuca |  |  | 5. | Jeloboc | Răut | PH-1 |
| 6. | Sănătăuca | PH-2 |  | 6. | Camenca | Camenca | PH-1 |
| 7. | Camenca | PL |  | 7. | Beloci | Beloci | PH-1 |
| 8. | Rezina | PH-2 |  | 8. | Molochişul Mare | Molochiş | PH-1 |
| 9. | Rîbniţa | PL |  | 9. | Mateuţi | Ciorna | PH-1 |
| 10. | Dubăsari CHE | PL |  | 10. | Andreevca | Rîbniţa | PH-1 |
| 11. | Dubăsari bief aval | PL |  | 11. | Doibani | Iagorlîc | PH-1 |
| 12. | Criuleni | PH-2 |  | 12. | Goian | Ichel | PH-1 |
| 13. | Grigoriopol | PH-2 |  | 13. | Chişinău Pruncul | Bîc | PH-1 |
| 14. | Vadul lui Vodă | PH-2 PH-1 |  | 14. | Merenii Noi | Bîc | PH-2 |
| 15. | Gura Bîcului |  |  | 15. | Căuşeni | Botna | PH-1 |
| 16. | Bender | PH-1 |  |  |  |  |  |
| 17. | Talmaza | PH-2 |  |  |  |  |  |
| 18. | Răscăieţi | PH-1 |  |  |  |  |  |
| 19. | Nezavertailovka | PH-1 |  |  |  |  |  |
| 20. | Olăneşti | PH-2 |  |  |  |  |  |
| 21. | Tudora | PH-1 |  |  |  |  |  |

|  | Staţia Hidrologică Prut (Ungheni) |
| --- | --- |
| Nr. | Post Hidrometric r.Prut | Tip p/h |  | Nr. | Post Hidrometric Afluenţi | Denumire Afluent (rîu) | Tip p/h |
| 1. | Lipcani | PH-1 |  | 1. | Bălăsineşti | Vilia | PH-1 |
| 2. | Şirăuţi | PH-1 |  | 2. | Bîrlădeni | Ciuhur | PH-1 |
| 3. | Lopatnic | PL |  | 3. | Trinca | Draghişte | PH-1 |
| 4. | Corpaci | PL |  | 4. | Cajba | Căldăruşa | PH-1 |
| 5. | Dumeni | PL |  | 5. | Pîrliţa | Delia | PH-2 |
| 6. | Costeşti | PL |  | 6. | Hînceşti | Cogîlnic | PH-1 |
| 7. | Costeşti CHE | PL |  | 7. | Sărata Răzeşi | Lăpuşna | PH-2 |
| 8. | Branişte | PH-1 |  | 8. | Taraclia | Ialpug | PH-1 |
| 9. | Ungheni | PH-1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Leuşeni | PH-2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Leova | PH-2 |  |  |  |  |  |
| 12. | Cantemir | PH-1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Cahul | PH-1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Brînza | PH-2 |  |  |  |  |  |
| 15. | Giurgiuleşti (Dunărea) | PH-2 |  |  |  |  |  |

Notă:

- PH-Post Hidrologic,

- PL-Post de lac,

- PH-1-Post Hidrologic de debit,

- PH-2-Post Hidrologic de nivel.