| Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea bunurilor/serviciilor prin procedura cererii ofertelor de preţuri “20” mai 2014 Grenoble 134 (locul desfăşurării şedinţei) Autoritatea contractantă: Serviciul Hidrometeorologic de Stat (instituţia ce a iniţiat şi a desfăşurat procedura de achiziţie) Sediul autorității contractante: MD 2072, or.Chisinau Str.Grenoble 134 (adresa depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului) Numărul de telefon şi persoana de contact: Movileanu Cristina 022773603 Obiectul achiziției: echipament geodezic GNSS______________ (expunerea succintă a obiectului achiziţiei) Cod CPV: 381112100-4 Cerințele față de bunurile/serviciile solicitate: |
| --- |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor / serviciilor | Cod CPV | Caracteristicile tehnice / cerinţele | Cantitatea / volumul | Altă informaţie |
| 1. | echipament gnss | 381112100-4 |  | 1,0 | set |
| Caracteristicile tehnice GNSS: Parametri de performanță GNSS Numărul de canale 220 Tipul semnalelor recepționate simultan GPS:L1 C/A, L2E, L2C, L5 (reservat) GLONASS: L1 C/A, L1P, L2C/A, L2P SBAS: L1 C/A GALILEO (reservat) Precizie în regim Real-Time (RTK), RMS Orizontal 8 mm + 1 ppm Vertical 15 mm + 1 ppm Precizie în regim post-procesare (PP), RMS Regim static și rapid static Orizontal: 3 mm + 0.5 ppm Vertical: 5 mm + 0.5 ppm Regim cinematic Orizontal: 8 mm + 1 ppm Vertical: 15 mm + 1 ppm Cod diferențial DGPS, (RMS) DGPS / RTCM Orizontal: 25 cm + 1 ppm Inițiere în regim RTK Inițializare încredere (достоверность) Mai mult de 99.9% Timp de inițializare < 8 sec Networking / RTK / MOLDPOS Funcționalitatea RTK-rover în rețea MOLDPOS CMR, CMR+, RTCM 2.1, RTCM 2.2, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1 Funcționalitatea stația de referință CMR, CMR+, RTCM 2.1, RTCM 2.2, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1 Conexiuni posibile GSM/GPRS Prin GSM/GPRS modul, compatibil cu frecvențe operatorii existente în Republica Moldova Conexiuni posibile UHV Prin UHV radio modul, compatibile cu frecvențe permise în Republica Moldova Înregistrare a datelor Semnalele GPS și GLONASS simultan Înregistrarea datelor în SD Card / memoria încorporată Frecvență de înregistrare, nu mai puțin 1 Hz Capacitatea memoriei Înregistrare a 8 ore de observații continuii Interfața Conexiuni cu PC / controller RS232 sau USB Bluetooth Data cablu Capacitatea de a controla Butoane de administrare Controler external Indicatori Indicatori LED sau ecran LCD Sursa de energie Funcționalitatea autonomie Acumulatorii Li-Ion detașabilă, cu capacitate de 10 ore de lucru continuii Funcționalitatea cu sursa extern Portul de alimentare 12-15 V Alimentarea Încărcător pentru acumulatorii Condiții meteorologice Rezistență la: umiditate sporită, nisip și praf IP67 Parametri de umiditate a aerului 100% Parametrii funcționali de temperatură ai mediului -40° C to +75° C Parametrii temperaturii de depozit re -55° C to +85° C Vibrație Rezistență la vibrații puternice în regim de operare Căderi sau lovituri (rezisteță fizică) Rezistență la cădere de la 2.0 m pe suprafețe rigide Caracteristici tehince Controler: Opțiuni generale Sistem operațional Windo s oble Memorie, Porturi și Comunicații Procesor, minim 624 MHz Memorie de stocare 8 GB Interfața TF card slot, USB Host/client Conexiune Wireless incorporată Bluetooth® 2.0 Class 2 Interfață Ecran, rezoluție minimum Touch-screen, 480x640 pixels, color VGA Tastieră Touch-screen / butoane Media Cameră digitală Rezoluție: 3000 pixel, imagine: JPEG Audio Speaker și microfon incorporate Sursa de energie Acumulator Baterie Li-Ion reîncarcabilă, detașabilă, 8 ore de lucru Rezistență la condiții climaterice Temperatură Funcțională: -20 + 50° C / de depozitare: -40 + 80° C Rezistență la praf și apă IP65 Umiditate 95% Cădere 1 m Software incorporat Software de bază Internet Explorer Mobile, File Explorer, Word Mobile Accesorii Alimentarea Încărcător pentru controler Conexiuni Cablu USB Administrarea Film de ecran / stylus-ul |
| Caracteristici tehnici Software: Software pentru controler Colectarea datelor Prelucrarea a datelor GPS și GLONASS simultan Regim PP și RTK MOLDREF99 Generarea rapoartelor Limba română sau rusă Stația de referință Prelucrare a datelor GPS și GLONASS simultan Regim PP și RTK MOLDREF99 Limba română sau rusă Prelucrare a datelor Exportare direct în: Rinex, CAD, CSV Software pentru procesare datele în regim PP Signal Processing GPS – L1 și L2 GLONASS – L1 și L2 Prelucrare a datelor, regim RTK Post-procesare Set de accesorii: Receptor Regim stație de bază Trepied Tregher și adapter Regim rover Jalon telescopic 2 m minimum Depozitare și transportare Container de plastic Controler Jalon Suport pentru controler Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):03 iunie 2014. Ora 10:00 Data/ora desfăşurării concursului: 03 iunie 2014. Ora 10:00 Termenul şi condiţiile de livrare a bunurilor/ prestare a serviciilor: conform conditiilor contractuale Valuta şi modul de achitare: lei MD Termenul de valabilitate a ofertelor : Oferta este valabila 20 de zile de la data limita de depunere a ofertei. Documentele de calificare ale operatorilor economici: Certificat de atribuire a codului fiscal Licenta sau Certificat din Palata Juridica Propunerea tehnica, cu indicarea si descrierea caracteristicilor echipamentelor ofertate; Oferta Alte informaţii: 1) Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita identificarea cu usurinta a corespunderii cu specificatiile cerintelor tehnice minime inaintate fata de echipamentul solicitat. 2) Ofertantul va prezenta mosdtre de echipament ofertat la solicitarea beneficiarului, la sediul beneficiarului, pentru testare si evaluare corespundere cu cerintele tehnice aferente echipamentului care urmeaza a fi achizitionat. Director Semnătura ____________ Anatolie PUTUNTICA L.Ş. |